## Slide 1
HEIGHT MEASUREMENT
Progres aplikasi, hasil pengujian, dan alasan pemilihan metode
Bimbingan teknis • Android • OpenCV • MediaPipe
Fokus utama
1. Proses aplikasi
2. PX 120
3. Estimasi headTop
4. Pemilihan footBottom
5. Perhitungan tinggi
6. Progres & pekerjaan berikutnya
01

## Slide 2
PROGRES APLIKASI
Aplikasi sudah berjalan dari foto sampai hasil tinggi
SUDAH BERFUNGSI
Foto dapat dipilih, dinormalkan orientasinya, dikoreksi perspektif, dan diproses sampai hasil sentimeter.
SUDAH DIUJI
Ukuran board, skala piksel 100/120/150, serta 9 kombinasi estimasi kepala pada 15 foto.
BELUM FINAL
Koefisien kepala terbaik, faktor kalibrasi, parameter kontur, validasi pose, dan pengujian akhir.
Kesimpulan progres
Sistem utama selesai. Tahap sekarang adalah memilih parameter berdasarkan galat terukur—bukan berdasarkan satu hasil tinggi yang terlihat paling bagus.
02

## Slide 3
PROGRES APLIKASI
Setiap tahap mengurangi sumber kesalahan yang berbeda
1
Input & EXIF
→
2
Deteksi ArUco
→
3
Perspective warp
→
4
MediaPipe Pose
→
5
headTop + footBottom
→
6
Piksel → cm
→
7
Validasi hasil
File cache dan Intent meneruskan citra serta nilai cmPerPixel antartahap.
03

## Slide 4
PROGRES APLIKASI
Board 200 cm menjadi referensi fisik untuk semua perhitungan
KENAPA MEMAKAI BOARD?
Foto hanya menyediakan piksel. Board yang ukurannya diketahui menghubungkan koordinat gambar dengan satuan sentimeter.
KONVERSI SKALA
cmPerPixel = tinggi board nyata ÷ tinggi board hasil warp
200 ÷ 2322 = 0,08613 cm/piksel
Parameter geometri harus diukur secara fisik
Lebar board, tinggi bagian atas/bawah, gap tengah, jarak ke lantai, serta ukuran marker tidak boleh dipilih karena membuat hasil tinggi lebih dekat.
04

## Slide 5
PROGRES APLIKASI
PX 120 dipilih karena MAE-nya paling kecil
Chart: 
| PX 100 | PX 120 | PX 150
MAE (cm) | 2.33 | 1.87 | 2.47
HASIL PENGUJIAN
PX 120 menghasilkan MAE ≈ 1,87 cm, lebih kecil daripada PX 100 (2,33 cm) dan PX 150 (2,47 cm).
Alasan memakai 120
Dipilih dari data perbandingan yang sama, bukan karena angka 120 dianggap standar OpenCV.
05

## Slide 6
PROGRES APLIKASI
MediaPipe tidak menyediakan titik puncak kepala secara langsung
LANDMARK YANG TERSEDIA
Hidung, mata, telinga, bahu, pinggul, lutut, ankle, heel, dan foot index. Tidak ada landmark tepat pada rambut/puncak kepala.
SOLUSI APLIKASI
faceCenter = midpoint(hidung, eyeMid)
Arah kepala = faceCenter − shoulderMid
Koreksi = eyeToShoulder × a + earToEye × b
headTop = faceCenter + arah × koreksi
Makna headTop
Titik estimasi puncak kepala anatomi yang digunakan sebagai batas atas tinggi piksel. Karena merupakan estimasi, koefisien a dan b harus diuji.
06

## Slide 7
PROGRES APLIKASI
Sembilan kombinasi kepala diuji pada foto yang sama
0,20 / 0,10
0,20 / 0,15
0,20 / 0,20
0,28 / 0,10
0,28 / 0,15
0,28 / 0,20
0,35 / 0,10
0,35 / 0,15
0,35 / 0,20
9 kombinasi × 15 foto = 135 hasil
Galat = |headTop.y aplikasi − Y kepala manual|. Kombinasi final adalah rata-rata galat piksel terkecil.
07

## Slide 8
PROGRES APLIKASI
footBottom bukan ankle: aplikasi mencari bagian kaki paling bawah
ANKLE
Pergelangan kaki. Landmark ini tidak selalu menjadi bagian paling bawah, sehingga tidak cukup digunakan sendirian.
HEEL
Tumit. Dapat menjadi titik terbawah ketika posisi kaki atau sudut foto berubah.
FOOT INDEX
Ujung kaki. Sering berada lebih bawah daripada ankle pada tampilan depan atau samping.
Aturan pemilihan
footBottom = titik dengan koordinat Y terbesar dari ankle, heel, dan foot index kedua kaki.
Pada citra Android/OpenCV, Y bertambah dari atas ke bawah; karena itu Y terbesar berarti posisi paling rendah.
08

## Slide 9
PROGRES APLIKASI
Tinggi dihitung dari selisih kepala–kaki lalu dikonversi ke cm
verticalHeightPx = |footBottom.y − headTop.y|
Tinggi mentah = verticalHeightPx × cmPerPixel × faktor kedalaman
Tinggi akhir = tinggi mentah × faktor kalibrasi
FAKTOR KEDALAMAN
(350 − 50) ÷ 350 = 0,857
KALIBRASI SAAT INI
1,025 — masih harus dibuktikan
09

## Slide 10
PROGRES APLIKASI
Nilai 350/50 harus berasal dari meteran, bukan dari hasil terbaik
JARAK KAMERA–BOARD
350 cm adalah jarak optik dari kamera ke bidang board. Nilainya harus tetap selama satu rangkaian pengujian.
JARAK SUBJEK–BOARD
50 cm menunjukkan subjek berada di depan bidang board. Faktor 0,857 mengoreksi perbedaan kedalaman tersebut.
Pengujian yang benar
Uji jarak fisik 0, 25, dan 50 cm sambil mencatat hasil. Jangan memilih jarak berdasarkan tinggi yang paling mendekati nilai sebenarnya.
10

## Slide 11
PROGRES APLIKASI
Progres selesai dan keputusan yang masih dibutuhkan
SUDAH SELESAI
✓ Aplikasi end-to-end
✓ Pengukuran board
✓ Uji PX 100/120/150
✓ PX 120 terpilih
✓ Pengambilan 135 hasil koefisien kepala
✓ Debug headTop dan footBottom tersedia
BELUM SELESAI
○ Anotasi kepala manual
○ Pilih koefisien kepala final
○ Pemeriksaan footBottom
○ Uji jarak dan faktor kedalaman
○ Hitung faktor kalibrasi final
○ Uji kontur, pose, dan akurasi akhir
Jangan mengklaim parameter final sebelum tabel galat diisi.
11

## Slide 12
PROGRES APLIKASI
Target bimbingan: menyepakati metode sebelum pengujian akhir
Keputusan yang perlu dikonfirmasi
1. Apakah 10 data kalibrasi + 5 validasi sudah cukup?
2. Apakah anotasi manual headTop perlu dua penilai?
3. Apakah pemeriksaan visual footBottom sudah memadai?
4. Apakah uji jarak 0/25/50 cm sesuai rancangan?
5. Parameter kontur dan pose mana yang wajib dilaporkan?
Hasil yang diharapkan: parameter final dikunci, lalu aplikasi diuji pada foto baru yang tidak dipakai untuk kalibrasi.
12