## Slide 1
APLIKASI ANDROID • COMPUTER VISION
Height Measurement
Alur sistem, pengolahan citra, dan perhitungan tinggi badan dari piksel ke sentimeter
OpenCV • CameraX • MediaPipe Pose Landmarker

## Slide 2
Empat normalisasi sebelum tinggi dihitung
02
Sumber: implementasi project HeightMeasurement
Akurasi dipengaruhi oleh empat hal yang harus dinormalisasi sebelum hasil dinyatakan dalam sentimeter.
01
Orientasi
Foto harus tegak sebelum diproses.
02
Perspektif
Board dikoreksi ke bidang acuan.
03
Skala
Tinggi board 200 cm menjadi cm/piksel.
04
Kedalaman
Faktor saat ini dibuat netral: 1,0.
Tinggi utama = selisih vertikal puncak kepala hingga kaki terbawah

## Slide 3
Empat komponen teknis bekerja sebagai satu pipeline
03
Sumber: app/build.gradle dan activity utama
Setiap komponen menangani sumber kesalahan yang berbeda; hasilnya diteruskan antartahap melalui Intent dan file cache.
CameraX
Mengambil foto dan menganalisis frame kamera secara real time.
OpenCV + ArUco
Mendeteksi marker, homografi, perspective warp, dan kontur.
MediaPipe Pose
Menghasilkan 33 landmark tubuh dalam koordinat ternormalisasi.
Measurement
Mengubah tinggi piksel menjadi sentimeter dengan faktor depth dan kalibrasi.

## Slide 4
Alur aplikasi dari input ke hasil
04
Sumber: MainActivity, Perspective, MediaPipe, dan Measurement
1
Input
Kamera atau galeri
2
Jarak
Marker ArUco
3
Perspektif
Homografi board
4
Landmark
MediaPipe Pose
5
Pengukuran
Kepala–kaki
6
Output
cm dan file hasil
cmPerPixel dan URI gambar diteruskan ke tahap pengukuran; konstanta 350 cm saat ini hanya tampil pada debug.

## Slide 5
Setiap angka memiliki asal dan fungsi berbeda
05
Sumber: konstanta pada CameraDistanceActivity, PerspectiveCorrectionActivity, dan MeasurementActivity
7,6485 cm
0,74 sel × (200/19,35)
Ukuran fisik marker untuk estimasi jarak
150 ± 10 cm
TARGET_DISTANCE dan tolerance
Syarat siap memotret pada halaman kamera
120 px/sel
PX_PER_CELL
Membangun bidang board hasil warp
200 cm
BOARD_REAL_HEIGHT_CM
Mengubah tinggi board piksel menjadi cm/piksel
0,28 & 0,15
Ditulis langsung pada estimasi kepala
Memperkirakan jarak wajah ke puncak kepala
1,0 & 1,025
Depth dan height calibration
Pengali akhir tinggi pada kode terbaru

## Slide 6
Ukuran marker berasal dari geometri board
06
Sumber: REAL_MARKER_SIZE_CM pada CameraDistanceActivity.java
1 sel board
200 cm / 19,35 sel = 10,3359 cm/sel
Ukuran sisi marker
0,74 sel × 10,3359 = 7,6486 cm
Nilai pada kode
REAL_MARKER_SIZE_CM = 7,6485 cm
Kegunaan
Ukuran nyata ini menjadi pembilang pada rumus jarak. Semakin besar marker terlihat dalam piksel, semakin dekat jarak kamera yang diperkirakan. Nilai 7,6485 bukan hasil deteksi; nilainya berasal dari desain fisik board.

## Slide 7
Jarak kamera dikalibrasi dari ukuran marker ArUco
07
Sumber: CameraDistanceActivity.java
Zraw = (Smarker × fpx) / spx
Smarker = 7,6485 cm • fpx = lebar gambar × (fokal mm / lebar sensor mm) • spx = sisi marker dalam piksel
JARAK TARGET
150 cm
Toleransi sistem ±10 cm
FAKTOR KALIBRASI
K = 150 / Zraw
Zkalibrasi = Zraw × K
SMOOTHING
α = 0,25
Zt = αZbaru + (1−α)Zlama
Makna: marker memberi acuan ukuran nyata; kalibrasi mengoreksi bias kamera sebelum foto dikirim ke tahap perspektif.

## Slide 8
Kode memiliki dua angka jarak dengan fungsi berbeda
08
Sumber: CameraDistanceActivity.java dan MeasurementActivity.java
150 cm — jarak pengambilan
Berasal dari TARGET_DISTANCE_CM. Dipakai untuk indikator siap memotret, toleransi ±10 cm, dan kalibrasi K = 150/Zraw.
Dampak: mengatur proses kamera dan nilai jarak yang dikirim ke tahap berikutnya.
350 cm — acuan Measurement
Berasal dari CAMERA_DISTANCE_CM pada MeasurementActivity. Setelah input jarak subjek dihapus, angka ini hanya ditampilkan pada detail debug.
Dampak saat ini: tidak mengubah tinggi karena DEPTH_CORRECTION_FACTOR ditetapkan 1,0.
Catatan desain: 150 cm dan 350 cm tidak boleh dijelaskan sebagai angka yang sama; keduanya berada pada kelas dan fungsi yang berbeda.

## Slide 9
Perspective correction membentuk skala board yang stabil
09
Sumber: PerspectiveCorrectionActivity.java
Koreksi geometri
Deteksi minimal 4 marker
Pasangkan titik gambar dengan titik board
Hitung homografi dengan RANSAC
Warp ke bidang board terstandar
Skala hasil warp
Tinggi board nyata = 200 cm
Tinggi board hasil koreksi = 2322 px
cm/piksel = 200 / 2322
≈ 0,08613 cm/piksel
Setelah bidang board dinormalisasi, selisih koordinat piksel dapat dibandingkan dengan ukuran nyata.

## Slide 10
Skala board dihitung dari koordinat hasil warp
10
Sumber: konstanta dan perhitungan Intent pada PerspectiveCorrectionActivity.java
boardTopY
0,35 × 120 = 42 px
boardBottomY
(0,35 + 11,35 + 8) × 120 = 2364 px
boardPixelHeight
2364 − 42 = 2322 px
cmPerPixel = 200 cm / 2322 px = 0,08613 cm/px
Bidang keluaran: lebar 11 × 120 = 1320 px; tinggi (0,35 + 11,35 + 8 + 5,60) × 120 = 3036 px.
Tambahan 5,60 sel memperluas kanvas bawah; tidak masuk ke tinggi board 2322 px.

## Slide 11
EXIF hanya menormalkan orientasi
11
Sumber: rotateBitmapIfRequired() pada tiga activity
BitmapFactory membaca piksel; EXIF TAG_ORIENTATION memberi instruksi apakah bitmap perlu diputar 90°, 180°, atau 270°.
Piksel mentah menyamping
EXIF: Rotate 90°
Bitmap tegak
Jika metadata hilang setelah foto diedit, aplikasi menganggap orientasi NORMAL; karena itu subjek tetap harus terlihat tegak.

## Slide 12
Landmark MediaPipe yang dipakai aplikasi
12
Sumber: MediaPipeActivity.java dan MeasurementActivity.java
Koordinat ternormalisasi dikonversi menjadi piksel: xpx = x × lebar gambar, ypx = y × tinggi gambar.
Wajah
0 hidung 1/4 mata dalam 2/5 mata 7/8 telinga
Bahu
11 bahu kiri 12 bahu kanan → shoulderMid
Rangka kaki
23/24 pinggul 25/26 lutut 27/28 ankle
Kontak kaki
29/30 tumit 31/32 ujung kaki → footBottom
Landmark dipakai untuk geometri tubuh; kontur OpenCV hanya menjadi informasi pendukung.

## Slide 13
Puncak kepala dan kaki terbawah membentuk tinggi vertikal
13
Sumber: estimateAnatomicalHeadTop() dan getFootBottomPoint()
Estimasi puncak kepala
faceCenter = midpoint(hidung, eyeMid)
arah = normalize(faceCenter − shoulderMid)
koreksi = eye–shoulder × 0,28 + ear–eye × 0,15
headTop = faceCenter + arah × koreksi
Menghindari rambut, hijab, atau topi sebagai batas kepala.
Pemilihan kaki terbawah
Kandidat: ankle, heel, dan foot index untuk kaki kiri serta kanan
footBottom = titik dengan nilai Y terbesar
heightPx = |footBottom.y − headTop.y|
Contoh ilustratif: headTop.y = 224 px, footBottom.y = 1710 px heightPx = 1486 px

## Slide 14
headTop memperkirakan puncak kepala anatomi
14
Sumber: estimateBodyMeasurement() dan estimateAnatomicalHeadTop()
1
eyeMid
Rata-rata mata 2/5 dan mata-dalam 1/4
2
faceCenter
Titik tengah nose (0) dan eyeMid
3
arah
Vektor faceCenter − shoulderMid, lalu dinormalisasi
4
koreksi
eyeToShoulder × 0,28 + earToEye × 0,15
5
headTop
faceCenter + arah × koreksi
Asal 0,28 dan 0,15: konstanta heuristik yang ditulis langsung di kode. Fungsinya memperpanjang landmark wajah menuju puncak kepala; nilainya perlu dibuktikan melalui kalibrasi data nyata.

## Slide 15
footBottom memilih titik kaki dengan Y terbesar
15
Sumber: getFootBottomPoint() pada MeasurementActivity.java
Pada citra Android/OpenCV, Y bertambah dari atas ke bawah.
27 / 28
Ankle
Pergelangan kaki
29 / 30
Heel
Tumit
31 / 32
Foot index
Ujung kaki
footBottom = arg max(Y) dari enam kandidat kiri dan kanan
Contoh: ankle 1680, heel 1710, foot index 1695 → yang dipilih adalah heel pada Y = 1710 px.

## Slide 16
Kontur OpenCV mendukung visualisasi dan pembanding
16
Sumber: runContourProcess() pada MeasurementActivity.java
1
Grayscale
Kurangi kanal warna
2
Blur 5×5
Redam noise
3
Canny
Threshold 45/140
4
Dilasi 7×7
Sambungkan tepi
5
Kontur luar
RETR_EXTERNAL
6
Kontur terbaik
Overlap + area
Hasil kontur menggambar batas tubuh dan bounding box. Tinggi utama tetap berasal dari headTop–footBottom MediaPipe.

## Slide 17
Parameter kontur mengatur sensitivitas
17
Sumber: runContourProcess() dan getPoseBoundingRect()
5 × 5
Gaussian blur
Meredam detail kecil sebelum deteksi tepi
45 / 140
Canny threshold
Batas tepi lemah dan kuat
7 × 7
Kernel dilasi
Menyambungkan tepi tubuh yang terputus
80 px
Padding poseRect
Memperluas kotak landmark agar kontur tubuh masuk
300 px²
Minimum area
Membuang kontur sangat kecil
0,03
Bobot area
score = overlap + area × 0,03
Nilai-nilai ini adalah parameter implementasi yang ditulis langsung di kode, bukan angka otomatis dari OpenCV. Perubahannya memengaruhi sensitivitas kontur.

## Slide 18
Faktor kedalaman netral; kalibrasi +2,5%
18
Sumber: konstanta pada MeasurementActivity.java
DEPTH_CORRECTION_FACTOR = 1,0
Asal: ditetapkan langsung setelah kolom jarak subjek dihapus. Kegunaan: pengali koreksi perspektif/kedalaman. Dampak: karena nilainya 1,0, tinggi tidak berubah.
HEIGHT_CALIBRATION_FACTOR = 1,025
Asal: contoh kalibrasi pada komentar kode, 160/156 = 1,02564 lalu dibulatkan 1,025. Kegunaan: koreksi proporsional hasil akhir. Dampak: hasil naik sekitar 2,5%.
CAMERA_DISTANCE_CM = 350 cm masih ada untuk informasi/debug, tetapi tidak dipakai dalam pixelToCm() pada versi kode sekarang.

## Slide 19
Rumus akhir mengikuti konstanta kode terbaru
19
Sumber: pixelToCm() pada MeasurementActivity.java
H = Hpx × Sboard × Fdepth × Fkalibrasi
Hpx
|Ykaki − Ykepala|
Sboard
200 / 2322 ≈ 0,08613 cm/px
Fdepth
1,0 faktor kedalaman
Fkalibrasi
1,025 kalibrasi tinggi
Contoh ilustratif
Contoh: 1800 px × 0,08613 cm/px × 1,0 × 1,025 ≈ 158,9 cm
Contoh ilustratif. Nilai 350 cm tidak muncul karena faktor kedalaman ditetapkan langsung 1,0.

## Slide 20
Validasi pose memakai ambang toleran
20
Sumber: validatePose() pada MeasurementActivity.java
Visibility < 0,1
Warning jika lebih dari 3 dari 7 landmark utama rendah
Bahu > 35%
|Y kiri−kanan| / lebar bahu
Pinggul > 35%
|Y kiri−kanan| / lebar pinggul
Lutut < 130°
Pose dianggap terlalu menekuk
Torso > 30%
offset horizontal / tinggi torso
X di luar 5–95%
Subjek terlalu dekat tepi gambar
0–3 warning: hasil tetap valid dengan catatan. ≥4 warning: pose dinyatakan tidak valid.

## Slide 21
Validasi pose dan batasan sistem
21
Sumber: validatePose() pada MeasurementActivity.java
Sistem memeriksa kualitas pose sebelum hasil digunakan; warning tidak selalu menggagalkan proses, tetapi memberi konteks kualitas.
✓
Landmark utama tersedia dan cukup terlihat
✓
Puncak kepala serta kaki berada di dalam frame
✓
Kemiringan bahu dan pinggul tidak berlebihan
✓
Sudut lutut minimal sekitar 130°
✓
Torso tidak terlalu miring dan subjek tidak di tepi
Batasan implementasi
• Input harus menampilkan tubuh dan board secara utuh • EXIF hasil edit bisa hilang atau tidak konsisten • Kontur dapat menyatu dengan background • Akurasi akhir tetap membutuhkan validasi terhadap pengukuran manual

## Slide 22
KESIMPULAN
Pengukuran dapat ditelusuri dari piksel hingga sentimeter
1. Geometri distabilkan dengan marker dan perspective correction. 2. Anatomi diperkirakan dari landmark MediaPipe. 3. Skala board, depth 1,0, dan kalibrasi 1,025 menghasilkan tinggi akhir.
Langkah berikutnya: validasi terukur terhadap data tinggi manual pada beberapa subjek dan kondisi pengambilan.