## Slide 1
APLIKASI ANDROID • COMPUTER VISION
Height Measurement
Alur sistem, pengolahan citra, dan perhitungan tinggi badan dari piksel ke sentimeter
OpenCV • CameraX • MediaPipe Pose Landmarker

## Slide 2
Empat normalisasi sebelum tinggi dihitung
02
Sumber: implementasi project HeightMeasurement
Akurasi dipengaruhi oleh empat hal yang harus dinormalisasi sebelum hasil dinyatakan dalam sentimeter.
01
Orientasi
Foto harus tegak sebelum diproses.
02
Perspektif
Board dikoreksi ke bidang acuan.
03
Skala
Tinggi board 200 cm menjadi cm/piksel.
04
Kedalaman
Posisi subjek terhadap board dikoreksi.
Tinggi utama = selisih vertikal puncak kepala hingga kaki terbawah

## Slide 3
Empat komponen teknis bekerja sebagai satu pipeline
03
Sumber: app/build.gradle dan activity utama
Setiap komponen menangani sumber kesalahan yang berbeda; hasilnya diteruskan antartahap melalui Intent dan file cache.
CameraX
Mengambil foto dan menganalisis frame kamera secara real time.
OpenCV + ArUco
Mendeteksi marker, homografi, perspective warp, dan kontur.
MediaPipe Pose
Menghasilkan 33 landmark tubuh dalam koordinat ternormalisasi.
Measurement
Mengubah tinggi piksel menjadi sentimeter dengan koreksi kedalaman.

## Slide 4
Alur aplikasi dari input ke hasil
04
Sumber: MainActivity, Perspective, MediaPipe, dan Measurement
1
Input
Kamera atau galeri
2
Jarak
Marker ArUco
3
Perspektif
Homografi board
4
Landmark
MediaPipe Pose
5
Pengukuran
Kepala–kaki
6
Output
cm dan file hasil
Data skala board, jarak kamera, dan URI gambar diteruskan ke tahap berikutnya agar formula akhir tetap konsisten.

## Slide 5
Jarak kamera dikalibrasi dari ukuran marker ArUco
05
Sumber: CameraDistanceActivity.java
Zraw = (Smarker × fpx) / spx
Smarker = 7,6485 cm • fpx = lebar gambar × (fokal mm / lebar sensor mm) • spx = sisi marker dalam piksel
JARAK TARGET
150 cm
Toleransi sistem ±10 cm
FAKTOR KALIBRASI
K = 150 / Zraw
Zkalibrasi = Zraw × K
SMOOTHING
α = 0,25
Zt = αZbaru + (1−α)Zlama
Makna: marker memberi acuan ukuran nyata; kalibrasi mengoreksi bias kamera sebelum foto dikirim ke tahap perspektif.

## Slide 6
Perspective correction membentuk skala board yang stabil
06
Sumber: PerspectiveCorrectionActivity.java
Koreksi geometri
Deteksi minimal 4 marker
Pasangkan titik gambar dengan titik board
Hitung homografi dengan RANSAC
Warp ke bidang board terstandar
Skala hasil warp
Tinggi board nyata = 200 cm
Tinggi board hasil koreksi = 2322 px
cm/piksel = 200 / 2322
≈ 0,08613 cm/piksel
Setelah bidang board dinormalisasi, selisih koordinat piksel dapat dibandingkan dengan ukuran nyata.

## Slide 7
EXIF hanya menormalkan orientasi
07
Sumber: rotateBitmapIfRequired() pada tiga activity
BitmapFactory membaca piksel; EXIF TAG_ORIENTATION memberi instruksi apakah bitmap perlu diputar 90°, 180°, atau 270°.
Piksel mentah menyamping
EXIF: Rotate 90°
Bitmap tegak
Jika metadata hilang setelah foto diedit, aplikasi menganggap orientasi NORMAL; karena itu subjek tetap harus terlihat tegak.

## Slide 8
Landmark MediaPipe yang dipakai aplikasi
08
Sumber: MediaPipeActivity.java dan MeasurementActivity.java
Koordinat ternormalisasi dikonversi menjadi piksel: xpx = x × lebar gambar, ypx = y × tinggi gambar.
Wajah
0 hidung 1/4 mata dalam 2/5 mata 7/8 telinga
Bahu
11 bahu kiri 12 bahu kanan → shoulderMid
Rangka kaki
23/24 pinggul 25/26 lutut 27/28 ankle
Kontak kaki
29/30 tumit 31/32 ujung kaki → footBottom
Landmark dipakai untuk geometri tubuh; kontur OpenCV hanya menjadi informasi pendukung.

## Slide 9
Puncak kepala dan kaki terbawah membentuk tinggi vertikal
09
Sumber: estimateAnatomicalHeadTop() dan getFootBottomPoint()
Estimasi puncak kepala
faceCenter = midpoint(hidung, eyeMid)
arah = normalize(faceCenter − shoulderMid)
koreksi = eye–shoulder × 0,28 + ear–eye × 0,15
headTop = faceCenter + arah × koreksi
Menghindari rambut, hijab, atau topi sebagai batas kepala.
Pemilihan kaki terbawah
Kandidat: ankle, heel, dan foot index untuk kaki kiri serta kanan
footBottom = titik dengan nilai Y terbesar
heightPx = |footBottom.y − headTop.y|
Contoh ilustratif: headTop.y = 224 px, footBottom.y = 1710 px heightPx = 1486 px

## Slide 10
Kontur OpenCV mendukung visualisasi dan pembanding
10
Sumber: runContourProcess() pada MeasurementActivity.java
1
Grayscale
Kurangi kanal warna
2
Blur 5×5
Redam noise
3
Canny
Threshold 45/140
4
Dilasi 7×7
Sambungkan tepi
5
Kontur luar
RETR_EXTERNAL
6
Kontur terbaik
Overlap + area
Hasil kontur menggambar batas tubuh dan bounding box. Tinggi utama tetap berasal dari headTop–footBottom MediaPipe.

## Slide 11
Rumus akhir menggabungkan tinggi piksel, skala, dan kedalaman
11
Sumber: pixelToCm() dan getDepthCorrectionFactor()
H = Hpx × Sboard × Fdepth × Fkalibrasi
Hpx
|Ykaki − Ykepala|
Sboard
200 / 2322 ≈ 0,08613 cm/px
Fdepth
(Dkamera − Dsubjek-board) / Dkamera
Fkalibrasi
1,0 pada kode saat ini
Contoh ilustratif
Tinggi berbasis board 186,1 cm × faktor kedalaman 0,857 × faktor kalibrasi 1,0 = 159,5 cm
Contoh menjelaskan rumus, bukan hasil uji akurasi.

## Slide 12
Validasi pose dan batasan sistem
12
Sumber: validatePose() pada MeasurementActivity.java
Sistem memeriksa kualitas pose sebelum hasil digunakan; warning tidak selalu menggagalkan proses, tetapi memberi konteks kualitas.
✓
Landmark utama tersedia dan cukup terlihat
✓
Puncak kepala serta kaki berada di dalam frame
✓
Kemiringan bahu dan pinggul tidak berlebihan
✓
Sudut lutut minimal sekitar 130°
✓
Torso tidak terlalu miring dan subjek tidak di tepi
Batasan implementasi
• Input harus menampilkan tubuh dan board secara utuh • EXIF hasil edit bisa hilang atau tidak konsisten • Kontur dapat menyatu dengan background • Akurasi akhir tetap membutuhkan validasi terhadap pengukuran manual

## Slide 13
KESIMPULAN
Pengukuran dapat ditelusuri dari piksel hingga sentimeter
1. Geometri distabilkan dengan marker dan perspective correction. 2. Anatomi diperkirakan dari landmark MediaPipe. 3. Skala board dan koreksi kedalaman menghasilkan tinggi akhir.
Langkah berikutnya: validasi terukur terhadap data tinggi manual pada beberapa subjek dan kondisi pengambilan.